GREAT WALL HOVER

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: Все | Коробка: Все | 9.2001.4 | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| 1 | Гайка 10…………………………………………………… | 4 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Шайба 10.............................................................................. | 4 | шт. |
| 3 | Шайба пружинная 10.......................................................... | 4 | шт. |
| 4 | Шпилька закладная 10……................................................ | 4 | шт. |
| 5 | Кронштейн передний.......................................................... | 2 | шт. |
| 6 | Кронштейн задний............................................................... | 2 | шт. |
| 7 | Порог..................................................................................... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Установить шпильки закладные М10 в отверстия  рамы автомобиля (рис. 3).

- Закрепить кронштейны к установленным шпилькам закладным  М10 гайками  М10  (рис. 4,5).

- Закрепить пороги к установленным кронштейнам (рис. 6).

- Затянуть все резьбовые соединения.