| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |
| --- |
| Декоративные элементы воздухозаборника (10 |
|  | для MITSUBISHI PAJERO IV 2011 |  |
|  | MIPJ.96.2290/ MIPJ.97.2292 |  |

| Время установки |  | 20 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 20 | мин. |
| Масса |  | 1,1 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  | Уважаемый Покупатель! |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |
|  | 1. | Ключ рожковый 8. |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1шт. |  | 2 | Фиксатор, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Гайка М5 (нерж.) 4шт |  | 4 |  | Шайба 5 (нерж.) 4 шт. |  | 5 |  | Гровер 5 (нерж.) 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Установить решетку поз.1 согласно рисунка.

Шаг 2 Закрепить решетку поз.1 фиксаторами поз.2 с крепежом поз. 3, 4 и 5. Инструмент: Ключ 8.

Шаг 3 Выровнять решетку, окончательно затянуть крепеж с моментом 5÷6 Нм. Инструмент: ключ 8.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!

# Text boxes

1

2

3, 4, 5