| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |
| --- |
|  | Пороги с проступью d 76 |  |
|  | для VW TOUAREG 2010 |  |
|  | VWTG.81.1191 |  |

| Время установки |  | 60 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 60 | мин. |
| Масса |  | 19,6 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  | Уважаемый Покупатель! |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |
|  | 2. | Головка 13, 17 с воротком |

Монтажный комплект:

| 1 | Порог (прав., лев.), 2шт. |  | 2 | Кронштейн передний (прав.,лев.), 2шт. |  | 3 | Кронштейн задний (прав.,лев.), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 4 | Закладной болт М10, 8шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 5 |  | Болт М8х25 8шт. |  | 6 |  | Гайка М8 8шт. |  | 7 |  | Гайка М10 8шт. |  | 8 |  | Шайба 8 (кузов) 16шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Шайба 10 (кузов) 8шт. |  | 10 |  | Гровер 8 8шт. |  | 11 |  | Гровер 10 8шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Демонтировать защитные пластиковые экраны с днища автомобиля согласно технологической карты завода-изготовителя. Инструмент: согласно технологической карты.

Шаг 2 Завести в отверстия в передней части лонжеронов закладные поз.4 (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.7, 9 и 11. Инструмент: Головка 17 с воротком.

Шаг 3 Завести в отверстия в задней части лонжеронов закладные поз.4 (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.3, закрепить крепежом поз.7, 9 и 11. Инструмент: Головка 17 с воротком.

Шаг 4 Установить пороги на кронштейны поз.2 и 3, закрепить крепежом поз.5, 6, 8 и 10. Инструмент: Головка с воротком 13, ключ 13.

Шаг 5 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8- 20÷24 Нм М10 - 43÷49 Нм. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13.

Шаг 6 Установить защитные пластиковые экраны на днище автомобиля, подрезав их по месту. Инструмент: согласно технологической карты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!

# Text boxes

5, 6

7, 9, 11

4

4

6, 8, 10

7, 9, 11