| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |
| --- |
|  | Защита переднего бампера d60 одинарная |  |
|  | VW MULTIVAN CALIFORNIA |  |

|  | Уважаемый Покупатель! |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |
|  | 1. | Головка 13 с воротком |

Монтажный комплект:

| 1 | Сити, 1шт. |  | 2 | Втулка, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М8х50 2шт. |  | 4 |  | Шайба 8 (кузов) 2шт. |  | 5 |  | Гровер 8 2шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Демонтировать защитный пыльник моторного отсека.

Шаг 2 Установить защиту поз.1 на подрамник, закрепить крепежом поз.3, 4, и 5 через втулки поз.2 к штатным резьбовым отверстиям. Инструмент: Голова 13 с воротком.

Шаг 3 Выровнять детали, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 4 Установить защитный пыльник моторного отсека, подрезав его по месту.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!

# Text boxes

3, 4, 5

1

1

2