|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Страна сборки | Период выпуска | кузов/ vin/серия | Тип и V ДВС | Тип КПП | Хар-р привода | Другие особенности |
|  | Защита радиатора J.GC.121.D(L) | Jeep Grand Cherokee’12 |  | 2012 |  |  |  |  | 305.697 ВК |

Изделие предназначено для защиты агрегата автомобиля от механических повреждений, вызванных дефектами дороги и воздействием посторонних предметов. Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 735.606 Кожух | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Выкрутить 2 штатных болта М8, крепящих штатный пыльник сзади, и 3 болта М6 крепящих пыльник спереди (рис.1).

- Установить  защиту радиатора и закрепить ее штатными болтами (рис.2).

- Затянуть весь крепеж.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм.

Рис.1

Риc.2