Audi Q5

| Кузов: Base | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.0302.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2008 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М8х30………………………………………………………. | 8 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х30……………………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Гайка М8…………………………………………………......... | 8 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 6 | шт. |
|  | Шайба 8……………………………………………………………. | 16 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………. | 8 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8………………………………………… | 8 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10…………………………………….. | 8 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х30…………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х45…………………………… | 2 | шт. |
|  | Гайка закладная М10………….…………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10, L=200…………………… | 2 | шт. |
|  | Пластиковая шайба 10…………………………………… | 4 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Снять пластиковые пыльники.

- В месте крепления переднего кронштейна установить в отверстие днища автомобиля шпильку закладную с проволокой М10, L=200 мм   (рис.2).

- Установить гайку закладную М10 в месте крепления среднего кронштейна, ввернув в неё на несколько оборотов болт М10х30 с шайбами (рис. 3).

- Разметить и высверлить в ребре кузова по два отверстия диаметра 8,5..9 мм для передних и средних кронштейнов в предполагаемых местах крепления (рис. 4, поз. 1).

- Заднюю часть переднего кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 с проволокой, переднюю часть закрепить  болтами  М8х30 и гайками М8 к высверленным в ребре кузова  отверстиям (рис. 6).

- Заднюю часть среднего кронштейна закрепить болтом М10 к установленной шпильке закладной М10 с проволокой, переднюю часть закрепить  болтами  М8х30 и гайками М8 к высверленным в ребре кузова  отверстиям (рис. 6).

- Установить шпильку закладную М10х45 с пластиковой шайбой 10 (для фиксации закладной) в отверстие днища автомобиля (рис. 8 поз. 1), в месте крепления заднего кронштейна.

- Установить шпильку закладную М10х30 с пластиковой шайбой 10 (для фиксации закладной) в отверстие днища автомобиля (рис. 8 поз. 2), в месте крепления заднего кронштейна.

- Закрепить задний кронштейн гайками М10 к установленным шпилькам закладным М10х45 и М10х30 (рис. 9).

- Разметить и вырезать отверстия в пыльниках автомобиля под установленные кронштейны.

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис.10).

- Затянуть все резьбовые соединения.

- Установить штатные пыльники.

| Рис.2 Место крепления переднего крепления | Рис.3 Место крепления среднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Разметка крепёжных отверстий | Рис.5 Установка среднего кронштейна |
| Рис.6 Установка переднего кронштейна | Рис.7 Установка среднего кронштейна |
| Рис.8 Место крепления заднего кронштейна | Рис.9 Установка заднего кронштейна |
| Рис.10 Вид автомобиля с порогом |