Ssang Yong Kyron

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2007 | Коробка: Все | 9.5301.1 | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М10x1.25х30……………………………………….. | 4 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гайка М10..……………………………………….............. | 6 | шт. |
|  | Шайба 10……………..………………..………………... | 8 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10……..…………………………….. | 8 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10……………………………….. | 4 | шт. |
|  | Шпилька закладная 2М10х44/73…………….................... | 1 | шт. |
|  | Пластиковая шайба 10…………………………………… | 4 | шт. |
|  | Кронштейн передний.……………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний.……………….…………………….. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…....………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Порог……………………………………………………… | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Болтами М10х1.25х30 закрепить передний кронштейн к штатным отверстиям (рис. 2) рамы автомобиля с правой стороны в месте крепления переднего кронштейна (рис. 3).

- Вставить шпильку закладную 2М10х44/73 в отверстия рамы автомобиля с левой стороны в месте крепления переднего кронштейна (рис. 4).

- Закрепить передний кронштейн гайками М10 к шпильке закладной 2М10х44/73  установленной с левой стороны автомобиля.

- В месте крепления среднего и заднего кронштейнов (рис. 5,6) установить шпильку закладную М10 (рис. 7).

- Закрепить гайками М10 средний и задний кронштейн к установленным шпилькам закладным М10 (рис. 8,9).

- Установить закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 10).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис. 2 Место крепления переднего кронштейна справа | Рис. 3 Установка переднего кронштейна |
| --- | --- |
|  |  | Рис. 5 Место крепления среднего кронштейна |
| Рис. 4 Место крепления переднего кронштейна слева |  |
| Рис. 6 Место крепления заднего кронштейна |  |  |
|  | Рис. 7 Установка шпильки закладной М10 |
| Рис. 8 Крепление среднего кронштейна | Рис. 9 Крепление заднего кронштейна |
| Рис. 10 Вид автомобиля с порогом |