Ssang Young Actyon Sport

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.5304.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2012 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М10х20…………………………………………………….. | 6 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х30…………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 10 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………. | 18 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10…………………………………….. | 18 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Крепление переднее………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Крепление среднее…………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Крепление заднее…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10x43x70/18………………. | 4 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10x43x70/25………………. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10x43x90/20………………. | 4 | шт. |
|  | Гайка закладная М10………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Шайба пластиковая 10……………………………………. | 10 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- В месте крепления переднего крепления установить шпильку закладную М10х43х70/25  (рис.2).

- В месте крепления задней части переднего кронштейна установить в раме через отверстие сбоку гайку закладную с проволокой и ввернуть в неё через нижнее отверстие рамы болт М10х30 на несколько оборотов (рис. 3).

- Закрепить переднее крепление гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х43х70/25 (рис. 4).

- Заднюю часть переднего кронштейна надеть на установленный болт, переднюю часть закрепить болтом М10х20 к установленному креплению (рис. 5).

- В отверстия ребра кузова, в месте креплений заднего и среднего креплений, установить шпильки закладные М10х43х70/18 (рис. 6).

- В боковые отверстия рамы автомобиля, в месте крепления заднего и среднего кронштейнов, установить шпильки закладные М10х43х90/20 (рис. 7).

- Закрепить среднее и заднее крепления гайкой М10 к установленным шпилькам закладным М10х43х70/18 (рис. 8).

- Заднюю часть среднего и заднего кронштейнов закрепить гайкой М10 к установленной шпильке М10х43х90/20, переднюю часть закрепить болтом М10х20 к установленным креплениям (рис. 9).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 10).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Установка шпильки закладной М10х43х70/25 в месте установки переднего крепления | Рис.3 Установка гайки закладной М10 в месте установки переднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка переднего крепления | Рис.5 Установка переднего кронштейна |
| Рис.6 Установка шпильки закладной М10х43х70/18 в месте установки среднего и заднего креплений | Рис.7 Установка шпильки закладной М10х43х90/20 в месте установки среднего и заднего кронштейна |
| Рис.8 Установка среднего и заднего креплений | Рис.9 Установка среднего и заднего кронштейнов |
| Рис.10 Вид автомобиля с порогом |