| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |
| --- |
| Решетка передняя мини d 60 низкая с перемычкой d 42 |
| MITSUBISHI ASX |
|  | MASX.56.1125 |  |

| Время установки |  | 25 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса |  | 7,5 | кг |

|  | Уважаемый Покупатель! |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |
|  | 2. | Головка 10, 13 с воротком |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1шт. |  | 2 | Втулка, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М6х70 2шт. |  | 4 |  | Болт М8х25 2шт. |  | 5 |  | Гайка М8 2шт. |  | 6 |  | Шайба 6 (кузов) 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Шайба 8 (кузов) 4шт. |  | 8 |  | Гровер 6 2шт. |  | 9 |  | Гровер 8 2шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Демонтировать пыльник моторного отсека. Инструмент: Головка 10.

Шаг 2 Установить решетку поз.1 на кронштейны кузова автомобиля, закрепить крепежом поз.4, 5, 7 и 9 Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 3 Демонтировать заглушки болтов крепления бампера, вывернуть болты. Закрепить решетку к штатным резьбовым отверстиям крепежом поз.3, 6 и 8 со втулками поз.2. Инструмент: Головка 10 с воротком.

Шаг 4 Выровнять решетку, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М6 - 8÷10 Нм М8 - 20÷24 Нм. Инструмент: Головка 10, 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 5 Установить пыльник моторного отсека, подрезав его по месту. Инструмент: Головка 10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!

# Text boxes

2

4, 7

3, 6, 8

1

5, 7, 9