| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |
| --- |
|  | Защита переднего бампера d 76/42 двойная |  |
| для VW AMAROK 2010 |
|  | VWAM.48.1235 |  |

| Время установки |  | 40 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 40 | мин. |
| Масса |  | 10,7 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  | Уважаемый Покупатель! |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |
|  | 2. | Головка 13, 17 с воротком |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита, 1шт. |  | 2 | Кронштейн левый, 1шт. |  | 3 | Кронштейн правый, 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 6 |  | Болт М8х25 4шт. |  | 7 |  | Гайка М8 4шт. |  | 8 |  | Шайба 8 (кузов.) 8шт |  | 9 |  | Гровер 8 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Демонтировать болты крепления защиты картера спереди и ослабить задние согласно руководства по ремонту автомобиля VW AMAROK 2010. Инструмент: Согласно руководства по ремонту.

Шаг 2 Подсунуть левый кронштейн под кронштейн защиты картера, закрепить штатным крепежом. Инструмент: Головка 17 с воротком.

Шаг 3 Подсунуть правый кронштейн под кронштейн защиты картера, закрепить штатным крепежом. Инструмент: Головка 13 с воротком.

Шаг 4 Установить защиту на кронштейны поз.2 и 3, закрепить крепежом поз.6, 7, 8 и 9. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 5 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм М10- 43÷49 Нм. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!

# Text boxes

2

6, 8

Штатный

крепеж

Штатный

крепеж

7, 8, 9

1

3